评选项目技术、商务及其他要求

一、项目名称：眉山市人民医院肿瘤诊疗中心提标扩能建设项目场地整理施工工程

二、项目地址：眉山市人民医院东坡院区内

三、施工内容包含且不限于以下内容：

1、眉山市人民医院肿瘤诊疗中心提标扩能建设项目施工用地范围内，包含不限于围挡搭设，包含按图实施围挡方案、彩钢等，按照政府要求及清单描述，实施广告宣传；

2、项目范围内建筑物拆除、破碎、外运等，拆除范围建筑物地梁以上（含地梁）；

3、树木移栽。包含树木（含灌木）断根、修枝、起苗、运输以及二次栽种等，移栽后养护期为1年，期间按要求定期进行养护并确保存活。

4、项目周边管线探查。要求对项目红线范围内，存在的水电气、消防、输氧管道等埋设管线进行探查，并向甲方提交管线走向图及管线封堵、迁移实施方案，按甲方要求实施封堵、迁移（消防、氧气管道除外）。形式不限于人工开挖、机械开挖等，不得野蛮开挖，不得在未经保护情况下，造成爆管、泄露等事故，造成影响的，由施工单位承担。

5、安全文明施工。按国家相关要求，做好施工期间安全生产和文明施工。包含但不限于喷淋、裸土覆盖、雾炮、门卫管理、进出场洗车装置等。

6、项目开工仪式。1）、成品钢结构搭设，背景不低于6*4米，满做喷绘。地面搭设不低于4*3米讲台，满铺地毯，音响设备租赁；2）、场地内布置，挖机、装载机等两边布置，约4-6台；3）、现场裸土覆盖。报价综合考虑至综合单价内。

四、资质要求：

（1）必须具有独立法人资质；

（2）必须具有房屋建筑三级及以上资质，同时具有市政（园林）工程施工资质证书，项目经理必须具有二级及以上资质；

（3）必须具有企业法人营业执照；

（4）必须具有企业安全生产许可证及项目经理安全资格证书。

五、施工说明

1、项目施工总工期45天，计划开工时间为2024年4月5日，具体开工时间以甲方书面通知为准。

2、施工前需编制专项实施方案、安全技术方案等。需综合考虑项目安全、周边社会环境影响、噪声污染等因素。需单独设置喷淋及车辆洗车池，做好扬尘控制。

3、施工质量需严格参照施工图纸或国家规范、条例执行

4、施工期间，甲方仅提供水电接驳点，由施工单位自行考虑延伸至施工场地内。

5、拆除建筑外运运距由投标人自行考虑，树木移栽运距，按眉山市人民医院东坡院区运送至我院青神院区计算（约35公里），统一计入综合单价。

6、投标人需负责除资产处置流程外，项目向各政府部门办理必要的施工相关证件、树木移栽许可等手续，需保障各级部门过程检查合格、按期顺利通过项目验收等，建设单位配合提供相关资料。

四、付款方式

1、项目合同签订后，经施工方申请审批完成后，30日历天内，支付合同金额20%，作为项目预付款。

2、工程竣工验收合格后支付至合同额的80%，审计完成后支付至合同额的95%，剩余5%为质保金。

五、工期要求

施工工期为45天，计划开工时间为2024年4月5日，具体开工日期以建设单位开工令为准。

六、施工质量要求

1、各类使用材料必须具有出厂材料保证书；

2、不得使用具有质量缺陷的材料；

3、确保铺装材料的硬度、平整度及坡度；

4、按照国家现行有关施工验收规范执行，符合国家和地方有关标准，并一次性验收合格。